GWARANCJA - POMPY PALIWA

Przez gwarancję obejmującą 24 miesiące od daty zakupu, lub 50.000km od daty montażu w okresie 24 miesięcy, rozumie się wymianę produktu, który oddany na własny koszt do naszej siedziby wykazuje wady spowodowane i zatwierdzone przez producenta.

Wyłączona jest wszelka odpowiedzialność za ewentualne szkody z tego wynikające.

Gwarancja obejmuje pompy paliwa montowane w specjalistyczny zakładach mechaniki pojazdowej posiadających aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS.

GWARANCJA NIE DOTYCZY PRODUKTÓW USZKODZONYCH W TRAKCJIE MONTAŻU.                                        GWARANCJA NIE DOTYCZY PRODUKTÓW USZKODZONYCH W WYNIKU NIEWŁAŚCIWEGO UŻYTKOWANIA. GWARANCJA NIE DOTYCZY PRODUKTÓW ZAMONTOWANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM.

WAŻNE INFORMACJE I ZALECENIA:

- POMPA PALIWA JEST WYSOKOOBROTOWYM SILNIKEIM ELEKTRYCZNYM I WYMAGA  DO PRAWIDŁOWEJ PRACY ODPOWIEDNICH WARUNKÓW - M.IN. CHŁODZENIA , WŁAŚCIWEGO NAPIĘCIA, ODPOWIEDNIEGO PODŁĄCZENIA.

- FUNKCJĘ CHŁODZIWA SPEŁNIA PRZEPŁYWAJĄCE PALIWO ( JEGO BRAK-PRACA NA SUCHO, POWODUJE NATYCHMIASTOWE ZATARCIE POMPY)

- PRZY WYMIANIE POMPY PALIWA ZALECA SIĘ PŁUKANIE ZBIORNIKA I WĘŻY ZASILAJĄCYCH ORAZ WYMIANĘ WSZYSTKICH ELEMENTÓW FILTRUJĄCYCH UKŁADU ZASILANIA.

- MINIMUM RAZ W ROKU, CELEM USUNIĘCIA ZABRUDZEŃ ORAZ WYELIMINOWANIA WILGOCI Z UKŁADU ZASILANIA ZALECA SIĘ STOSOWANIE ODPOWIEDNICH PREPARATÓW CHEMII MOTORYZACYJNEJ. SZCZEGÓŁY PROSIMY USTALAĆ WYŁĄCZNIE Z WASZYM MECHANIKIEM LUB WYKWALIFIKOWANYM SPRZEDAWCĄ

- POPRAWNOŚĆ DZIAŁANIA POMPY SPRAWDZAMY WYŁĄCZNIE PO ZAMONTOWANIU W POJEŹDZIE I ZBIORNIKU NAPEŁNIONYM DO MIN. ¼ OBJĘTOŚCI ZBIORNIKA.

- NIE WOLNO SPRAWDZAĆ /WŁĄCZAĆ ZASILANIA POMPY BEZ ZANURZENIA W PALIWIE ( PRACUJĄCEJ NA SUCHO)

- ILOŚĆ PALIWA MIN. 1/4 OBJĘTOŚCI ZBIORNIKA- DOTYCZY ZWŁASZCZA POJAZDÓW WYPOSAŻONYCH W INSTALACJĘ GAZOWĄ.

- PROSZĘ PAMIETAĆ, ŻE W PRZYPADKU POJAZDÓW Z INSTALACJĄ GAZOWĄ, POMPA PRACUJE TAKŻE PO PRZEŁĄCZENIU NA „GAZ”.

Gwarancja nie obejmuje wyrobów  uszkodzonych z powodów niezastosowania powyższych zaleceń.

Wraz z wyrobem reklamowanym Producent może żądać przedłożenia innych współpracujących elementów.

Wypełnia warsztat:

| Marka samochodu: |  |
| --- | --- |
| Model : |  |
| Rodzaj zasilania: |  | Pojemność: |  | Rok produkcji: |  |
| VIN: |  |
| Data montażu: |  | Data demontażu: |  |
| Stan licznika |  | Stan licznika |  |

| PIECZĄTKA WARSZTATU | PIECZĄTKA SPRZEDAWCY |
| --- | --- |

WARUNKI ROZPATRZENIA GWARANCJI

1.  Warunkami rozpatrzenia gwarancji są:

- prawidłowe i czytelne wypełnienie zgłoszenia reklamacyjnego na formularzu opracowanym przez Gwaranta

- dostarczenie reklamowanego wyrobu

- przedłożenie kompletnie, prawidłowo i czytelnie wypełnionej karty gwarancyjnej

- przedłożenie dowodu zakupu

- przedłożenie kserokopii dowodu rejestracyjnego pojazdu, w którym był zainstalowany reklamowany element

- na żądanie przyjmującego reklamacje lub Gwaranta:

  - udostępnienie pojazdu do oceny stanu technicznego przez gwaranta lub niezależnego rzeczoznawcę posiadającego aktualne uprawnienia.

  - przedłożenie części współpracujących z elementem reklamowanym.

Wszystkie powyższe warunki muszą być spełnione łącznie.

W przypadku braków w dokumentacji reklamacyjnej Gwarant zawiadamia Reklamującego o tychże brakach i oczekuje na jej uzupełnienie.

2. Wszelkie reklamacje muszą być składane w punkcie sprzedaży, w którym wystawiono kartę gwarancyjną.

3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni roboczych od dnia zgłoszenia reklamacji w sposób określony w punktach 1 i 2.

4. Od decyzji Gwaranta rozstrzygającej o uznaniu lub nie uznaniu reklamacji, nie służy odwołanie do Gwaranta.

5. Gwarancja nie obejmuje rekompensaty za utratę czasu, za czasową niesprawność pojazdu.

6. W przypadku uznania reklamacji dokonuje się wymiany produktu na fabrycznie nowy.

7. Jeżeli gwarant nie ma możliwości wymiany produktu na taki sam fabrycznie nowy wskutek zakończenia produkcji lub braku w magazynie, Klient otrzyma zwrot ceny zakupu produktu.

8. Zwrot kosztów demontażu produktu reklamowanego, możliwy po wcześniejszym uznaniu reklamacji i na warunkach ustalonych przez Gwaranta.

9. W przypadku nieuzasadnionych reklamacji Klient może zostać obciążony kosztami specjalistycznych badań.

10. Specjalistyczne badanie wiąże się z koniecznością rozcięcia pompy, co powoduje jej nieodwracalne zniszczenie, na co Klient wyraża niniejszym, zgodę.

AKCEPTUJĘ WARUNKI GWARANCJI

PODPIS KLIENTA